招標規範

HD非線性剪輯工作站、監視器及其週邊採購案

中華民國一百零五年八月二十六日

## 立約商之專案職責

## 負責本專案之建置項目「HD非線性剪輯工作站、監視器及其週邊」之安裝建置。

## 需提供足夠安裝所用之相關設備及周邊共同使用，如原廠認證之電源排插，電源轉接頭，層板，滑軌套件，螺絲，裝卸工具等相關配件。立約商需負責安裝設定，並提供裝置需要的所有零組件供本案使用。

## 負責本專案軟硬體安裝、測試、施工等作業之必要人力、物料。

## 負責驗收紀錄文件之製作及協助驗收工作。

## 提供本專案相關安裝及維護之技術移轉、顧問諮詢及操作教育訓練。

## 於建置期間立約商應指派一人為單一窗口專案負責人，並提供產品技術顧問，及至少一名專案工程師，與本會專員協同合作；而於保固服務期間，亦應指定至少一位為單一窗口維護工程師與財團法人公共電視文化事業基金會(以下簡稱本會)相關人員配合，提供保固維修工作事宜。任何必須整合各立約商資源之維運工作均由立約商負責協調。

# 貳、設備規格需求

## 需求通則

  - 本案所有採購之伺服器、工作站與儲存陣列等硬體設備，均需於驗收時檢附原廠開立之新品出廠日期證明及原廠廠測證明。

  - 本案除內文所載主要設備外，包括系統配置所有設備連結所需之伺服器、終端機、介面卡、網路設備、視訊設備、線材、機架、佈線及零件、軟體等及其他未舉例之軟硬體，以及配電迴路實測與容量分配相關安裝細節，所有設備之軟硬體安裝測試，均包含於本案範圍內。有關本案採購設備之統籌規劃及施工協調均由本案立約商完全負責。若立約商提供之設備經實測無法達到預期功能或驗收標準，需自行增補設備至可以順利達成為止，對此立約商不得要求增加契約金額。

  - 所有工作站及伺服器，均需提供足夠數量的安裝相關零件免費供使用單位日後使用，如內外接電源線，訊號線，電源轉(分)接頭，硬碟架，硬碟滑軌套件、檔板、螺絲，裝卸工具等相關配件。立約商需負責安裝設定。

  - 本案「招標規範」內所列廠牌及型號係供參考，投標廠商如報列同等品或更優規之產品亦可接受。惟報列同等品之投標廠商應於其計畫書內敘明同等品之廠牌之功能、效益、標準或特性等相關資料，由本會審核適用性過後始得採用。

  - 所有提供之軟硬體均應包含在總價款中，不得於事後做任何增加契約金額的要求。

  - 本案其他注意事項及執行細節，請參考本招標規範內容及招標文件之規定。

  - 本案採購之軟、硬體設備每套皆須含全套正本(或將光碟（電子檔）由電腦彩色印表機輸出之紙本，圖案文字必須清晰可辨) 之相關手冊或電子檔壹套，交付公視基金會工程部維技組，上述所孳生之相關費用由立約商自行負擔，原廠隨機附贈之相關光碟者仍需免費提供給買方。

  - 本購案之每套電腦設備須含有正版合法作業系統軟體一套、原廠回復光碟一份及每一套應用軟體(含字型軟體等)合法光碟片、原廠合法使用之授權證明文件及正本(非影印本)之使用手冊或電子檔一套，並於驗收時一倂點交，交付公視基金會工程部維技組，所需費用皆由自行負擔。

  - 廠商須提供每部主機最終安裝完成之系統碟的備份系統硬碟一份，並各別標注主機的廠牌、型號、序號。驗收時交付給公視基金會工程部維技組，上述所孳生之相關費用由立約商自行負擔。

## 主要設備數量表

| 項次 | 設備名稱 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HD非線性剪輯工作站 | 6 |  |
| 2 | HD簡易型非線性剪輯工作站 | 3 |  |
| 3 | 21吋監視器 | 8 |  |

## 規格需求

### HD非線性剪輯工作站6套

#### 本項工作站需為原廠整機出廠，不接受組裝式電腦，提供兩顆Xeon® E5-2620 2.1GHz 8核(含以上)，DDR4 64GB記憶體(含以上)，參考型號HP Z840、DELL T7910等，提供NVIDIA Quadro M4000 (含)以上或相容之同級品，提供24吋(含以上)電腦螢幕2台，參考型號：P2417H。系統SSD硬碟需不小於256GB，提供SATA/SAS HW RAID 控制器(1G快取記憶體)，並在主機裡內建三顆4TB硬碟(須做RAID)供影像資料存取。

#### 提供3Gb/s SDI IN/OUT及RS-422介面。

#### 提供鍵盤滑鼠及監聽喇叭。

#### 提供HD剪輯軟體及字幕軟體Vistitle(繁體中文版)。

#### 提供可處理常見的圖檔(TGA,TIFF,DPX,JPG等)。

#### 提供輸入硬碟式紀錄模式的檔案時(例如：SONY XAVC，Panasonic's P2，Ikegami's GF等其他格式)，可直接做匯入動作，無需透過其他軟體支援轉檔。

#### 在同一時間軸(timeline)上HD/SD可混合編輯多種影音格式輸出。

#### 所有功能(含字幕軟體)都必須在同一程式裡執行，不得開啟另一外部程式來完成作業。

#### 需可轉檔XDCAM HD MPEG-2 Long GOP / 4:2:2  50Mbps CBR 1920*1080i/16：9， MXF封裝格式。

### HD簡易型非線性剪輯工作站3套

#### 本項工作站需為原廠整機出廠，不接受組裝式電腦，提供兩顆Xeon® E5-2620 2.1GHz 8核(含以上)，DDR4 64GB記憶體(含以上)，參考型號HP Z840、DELL T7910等，提供NVIDIA Quadro M4000 (含)以上或相容之同級品，提供24吋(含以上)電腦螢幕2台，參考型號：P2417H。系統SSD硬碟需不小於256GB，提供SATA/SAS HW RAID 控制器(1G快取記憶體)，並在主機裡內建三顆4TB硬碟(須做RAID)供影像資料存取。

#### 提供3Gb/s SDI OUT介面，HD/SD SDI訊號可連結HD/SD SDI監視器監看。

#### 提供鍵盤滑鼠及監聽喇叭。

#### 提供HD剪輯軟體及字幕軟體Vistitle(繁體中文版)。

#### 提供輸入硬碟式紀錄模式的檔案時(例如：SONY XAVC，Panasonic's P2，Ikegami's GF等其他格式)，可直接做匯入動作，無需透過其他軟體支援轉檔。

#### 在同一時間軸(timeline)上HD/SD可混合編輯多種影音格式輸出。

#### 所有功能(含字幕軟體)都必須在同一程式裡執行，不得開啟另一外部程式來完成作業。

#### 需可轉檔XDCAM HD  MPEG-2 Long GOP / 4:2:2  50Mbps CBR 1920*1080i/16：9， MXF封裝格式。

### 3.  提供3Gb/s HD/SD SDI OUT介面卡8套及21吋(含以上)8套FHD監視器，

### 具備1920X1080Pfs (59.94/29.97/25/24/23.98) 3Gb/s SDI介面，至少

### 一個BNC INPUT， HD/SD SDI訊號可連結HD/SD SDI監視器監看。

# 參、驗收測試需求

本採購案相關軟硬體設備之整體運作測試，將於系統安裝完成後，由立約商於 本會指定時間與地點，進行以下各項效能測試，當測試結果達到測試內容之標準後，本會始同意驗收立約商所提供之軟硬體設備，未能完整測試通過，即未達驗收標準。

- 將本案所有購置的工作站與影音儲存設備同時運作，持續5天16小時長時間壓力測試，以驗證全系統的穩定性。其間未發生任何軟硬體故障，當機，重新開機，資料流失/損毀，網路中斷等問題，即算過關。其間若發生以上情事，則須調校後重新進行壓力測試。

- 立約商必須於驗收前依照本內容進行實機測試，測試結果必需符合驗收測試所列之規格及要求。

- 立約商須於交貨後裝機測試前交付本採購案之驗收計畫書(Acceptance Test Plan)，經本會認可同意後，依該計畫書內容辦理驗收。

- 立約商於交貨時應檢附原廠新品證明與廠測文件，如係進口貨應另附進口證明文件。

- 依據立約商於規格文件中所提之計畫書暨本會核可之驗收計畫書(Acceptance Test Plan)逐項驗收。

# 肆、教育訓練

## 系統安裝完成，驗收合格後，立約商必須免費提供合格教師在公視基金會所指定之時間及地點進行教育訓練至少8個梯次，並得視本會使用單位需要延長。師資人員之所有費用皆由立約商自行負擔，教育訓練課程內容必須包括系統操作與維護。

## 一、配合上述之需求，立約商須提供完整之使用者及管理者教育訓練計畫。

## 二、立約商須說明規劃之教育訓練時程、課程內容、授課師資、課程進行型態、課程技術等級等，並提供課程錄影檔案。

# 伍、建置

## 系統建置管理

- 建置完成時間：自簽約日之次日起90個日曆天內完成交貨、系統安裝及裝機測試，立約商應負責將設備器材運達公視基金會指定地點，所需費用皆由立約商自行負擔。

- 立約商於交貨後裝機測試前提供驗收計畫書(Acceptance Test Plan)供本會審定後據以辦理驗收事宜，內含測試之項目、格式、測試方法、參考值供驗收測試用，並需負責教導本會人員做量測。

- 本案所使用之所有料件、線材、接頭、附件等均應為原廠指定之形式或經本會認可之形式(於計畫書中詳列)。

- 立約商未依上述規定於期限內完成交貨、裝機及測試，每遲延一日應按契約價款千分之一逐日計課逾期違約金。

- 交貨地點：財團法人公共電視文化事業基金會 (台北市康寧路三段七十五巷五十號)。

## 更新升級

- 凡本案招標文件中明載須提供軟體維護及升級項目，立約商應依招標文件之規定提供3年軟體免費升級作更新與升級服務，版本依國外原廠網站上發布之最新版本為依據，並不得索取任何費用。

- 若違反以上各項條款，則本會有權依據政府採購法第101條及103條辦理。

- 立約商應於計畫書內詳列應提供之使用手冊、技術手冊、維修手冊等，並於交貨時提供上述手冊正本、影印本、PDF電子檔給本會，本會日後發現計畫書有漏列前述手冊，應無條件補足。