附加條款

# 投標廠商具有微波天線系統安裝工程之承做能力證明。

- 工程施工項目：

立約商需完成天線系統完全修復責任（不含微波機、電力系統及本會提供的2只10呎微波天線）。（系統現況若需場勘請電洽本會）

  - 工程內容：(1).搬運2只10呎微波天線（已拆解，存放在華視枕頭山站）至台東站、組裝完成並進行測試，確認天線功能正常，才可進行安裝。若天線功能異常由本會負責處理，因此造成的延遲不列入逾期時間。

(2).拆除及安裝台東站面向綠島站的微波上天線。

(3).拆除及安裝台東站面向綠島站的微波下天線。

(4).拆除、更新及安裝綠島站面向台東站損壞的10呎微波天線（支撐架依現況改善或更新）。

(5).拆除、更新及安裝綠島站微波導波管（立約商需清運拆下的導波管）。

(6).調整台東接收綠島的微波天線及綠島接收台東的微波天線至最佳化（台東站RSL:-44dB;綠島站RSL:-44dB以上）。

(7).全面檢查並重新鎖緊台東站及綠島站微波天線固定螺絲。

(8).檢修（更新）電源自動穩壓器及乾燥機。

(9).檢測台東站及綠島站微波系統設備，修復故障的設備，零件由本會提供。

2.完工時間：簽約後180日曆天。

3.施工地點：台東、綠島站。

三、驗收依據：依書面記錄驗收。

四、罰則：每逾期一日按契約價款之千分之一連續罰款至完工為止，罰款以契約價款金額之20％為上限。

五、付款方式：驗收合格後月結90天付款。

# 六、保固：

# 保固期間：自驗收日起設備保固1年，工程保固90天。

## 立約商於接獲故障通知後，應在48小時內派員前來維修，並於96小時內將故障排除。

## 保固保證金為契約總價百分之五。得標廠商應於驗收合格後、請領貨款前，向公視基金會繳交契約總金額百分之五之保固保證金，於一年保固期滿無待解決事項後無息退還。

## 罰則：若立約商無法在上述時限排除故障時，則每逾期一日按契約價款之千分之一連續罰款至故障完全排除為止，罰款以契約價款金額之20％為上限。