設 備 規 格 審 核 表

| 採購名稱：「影音電腦工作站及HD數位字幕機」採購案 |
| --- |
| 設備名稱： | 廠牌： | 型號： |
| 規範需求 | 廠商規格 | 審核意見 |
|  | 內容 | 型錄標示位置 | 意見 | 說明 |
| 非線性電腦設備及週邊 1.1 影音電腦工作站(參考型號:DELL-T7920或同等品) 1.1.1.提供兩顆CPU Intel Xeon Sliver 4114 2.2G（含以上）。 1.1.2.提供64GB (4x16GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC（含以上）。 1.1.3.提供開機碟256GB 2.5吋SATA 固態硬碟（含）以上。 1.1.4.顯示卡NVIDIA Quadro P4000或同等品。 1.1.5.提供Edius Workgroup 8廣播級繁體中文剪輯軟體，搭配Storm 3G HD/SD SDI介面卡，及Vistitle 字幕軟體各1套。 1.1.6.提供3.5吋硬碟3顆，每顆容量4TB (含)以上NSAS 硬碟。 1.1.7.提供27吋電腦螢幕1台,參考型號 DELL 27型S2718H螢幕或同等品。 1.2成音電腦工作站 (參考型號: DELL-T7920或同等品) 1.2.1.提供兩顆CPU Intel Xeon Sliver 4114 2.2G（含)以上。 1.2.2.提供64GB (4x16GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC（含)以上。 1.2.3.提供開機碟256GB 2.5 吋SATA 固態硬碟（含）以上。 1.2.4.顯示卡NVIDIA Quadro P4000或同等品。 1.2.5.提供3.5吋硬碟3顆，每顆容量4TB (含)以上NSAS 硬碟。 1.2.6.提供DaVinci Resolve 14調光軟體及Fairlight Audio Accelerator介面卡。 1.2.7.提供27吋電腦螢幕1台,參考型號 DELL 27型S2718H螢幕或同等品。 1.3HD數位字幕機 1.3.1提供4核心CPU 12GB RAM(含以上)，系統碟為240GBSSD(含以上) ，顯示卡為NVIDIA Quard 等級以上。 1.3.2提供3顆2TB(含以上)企業級SATA-III 硬碟，並做成RAID-5。 1.3.3需採用4RU工業及機箱(含訊號線)及雙電源。 1.3.4需具備HD-SDI 292M / SD-SDI SMPTE259M in/out， Embedded audio input/output，支援 Internal Key / External Key，Video input/output : HD-SDI Fill x 1 + Key x 1，Reference input : B.B. Bi-level / Tri-level，Genlock input ( Bi-Level, Tri-Level )。 1.3.5提供圖文字幕編輯軟體(參考型號ICG-3500或同等品)。 1.3.6可讀取 LTC Time code 自動上旁白或手動上旁白，旁白字幕具備獨立層次，與其他圖文可互相疊合。 1.3.7可同時疊加平順無抖動直捲字幕( Scroll )橫捲字幕( Crawl )。 1.3.8支援向量式繪圖模組，可產生圓形、方形、多邊形。 1.3.9支援 TGA、JPG、BMP、TIFF、GIF、PCX、PSD等圖檔。 1.3.10具版面設計與樣本套用及排序播出與頁面轉場功能。 1.3.11提供VisTITLE 3套和TAKE TC 1套。 |  |  |  |  |
| 總評：規格是否合格（有任何一項不合格即視為不合格標，不得參與價格標）□ 是 □ 否 |
| 審核人員簽章 |
| 業務承辦單位 | 規劃使用單位 |
| (2) | (1) |

註：1、黑框內之審核意見及總評，廠商無須填寫及勾選。2、臚列之規格如有不符或不足，依招標文件為準。